附件1

深圳市国资委应急值班室视频会议系统

采购需求

一、基本情况

为适应新形势需要，构建上下统一、功能完善、业务规范的全市值班工作体系，深圳市国资委拟部署建设一套应急值班视频会议系统，并与市应急总值班室互联。现将采购需求说明如下：

二、采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台电话 | 2 | 部 |
| 2 | 直线电话 | 2 | 部 |
| 3 | 传真机 | 1 | 台 |
| 4 | 数字录音系统 | 1 | 台 |
| 5 | 台式电脑 | 2 | 台 |
| 6 | 对讲机 | 5 | 台 |
| 7 | 一体化视频会议终端 | 1 | 台 |
| 8 | 视频会议终端 | 1 | 台 |
| 9 | 高清摄像机 | 1 | 台 |
| 10 | 32寸液晶电视 | 1 | 台 |
| 11 | 智能会议平板电视 | 2 | 台 |
| 12 | 100寸液晶电视 | 1 | 台 |
| 13 | 应急保障相关物资 | 1 | 项 |
| 14 | 技术及集成服务费 | 1 | 项 |

- 技术规格要求

- 平台电话

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体 要求 | ★标准LDAP协议，支持企业通信录查询 |
|  | 支持48KHz采样率Opus全带语音编解码 |
|  | 高保真扬声器 |
|  | 配备2个GE网口，支持以太网供电（PoE） |
|  | 本地6方会议及会控，支持与会方状态呈现和会议管理 |
|  | ★支持802.1x、X.509、TLS/SRTP协议 |

- 直线电话

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体 要求 | 30组来电信息查询 |
|  | 10组去电信息查询 |
|  | 高清晰显示屏 |
|  | 免提通话 |
|  | 免提音量及铃声大小可调 |
|  | 来电显示 |

- 传真机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体 要求 | ★A4彩色激光多功能传真、打印、扫描、复印机 |
| 传真 功能 | 传真分辨率：300x300dpi 传真速度33.6kbps；3秒/页 |
| 打印 功能 | 分辨率：1200dpi 打印速度：黑16页/分钟；彩色(A4)：4页/分钟 |
| 扫描 功能 | 平板式，ADF 扫描分辨率：1200dp 扫描速度：黑7.5 页/分钟，彩色高达 5.5 页/分钟 |
| 复印 功能 | 复印速度：黑16页/分钟；彩色(A4)：4页/分钟 复印比例：25%～400% 分辨率：600x600dp |
| 接口 | 高速USB 2.0端口、快速以太网10/100Base-TX端口、无线802.11 b/g/n |

- 数字录音系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体 要求 | ★录音存储：2T（可录音64000小时） |
|  | 6外线接口，2直通电话接口，1传真机接口 |
|  | 支持代答、多方会议、转接、强插等调度功能 |

- 台式电脑

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 硬盘容量 | 1TB HDD |
| 处理器 | i7-8700T |
| 显存 | 8G |
| 显示器尺寸 | 23英寸 |
| 内存 | 16G |
| 配件 | 鼠标、键盘、刻录机 |

- 对讲机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 约113x54x32mm（不含天线） |
| 重量 | 约0.25kg |
| 频率范围 | 450-470 |
| 频道数量 | 16 |
| 电池容量 | 1000-2000mAh，快速充电 |

- 一体化视频会议终端

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★核心编解码器，高清摄像机、麦克风、总装结构件统一品牌，非编解码器拼凑设备，整机（非编解码器）能够提供CCC认证。 |
|  | ★标配不少于2个全高清显示屏，显示屏尺寸不低于55寸。 |
|  | 编解码器要求采用嵌入式操作系统，非PC结构，能够支持7×24小时长时间开机运行。 |
|  | 支持1080P60fps，1080P30fps，720P60fps视频编解码能力。 |
|  | 配置滚轮，可移动，方便部署。 |
|  | 提供整机（非编解码器）第三方机构检测报告， |
| 网络协议 | 支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；支持ITU-T H.323和SIP协议标准。 |
| 视频指标 | 视频支持H.263、H.264、H.264HP、H.264SVC图像编码协议 |
|  | 图像格式支持1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、4CIF、CIF。 |
| 音频指标 | 音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议。 |
| 双流指标 | ★支持标准H.239和BFCP双流协议，主流1080P60fps，同时辅流1080P60fps。 |
| 接口要求 | 提供至少4路高清视频输入（至少包含HDMI、VGA、3G-SDI）、至少4路高清视频输出接口（至少包含HDMI、VGA、3G-SDI），和至少1路标清视频的输入输出，提供终端背板截图。 |
|  | 支持6路音频输入和6路音频输出接口，不少于2路标准的卡农头麦克风接口，具有SPDIF数字音频输出接口，提供终端背板截图。 |
|  | 终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份。 |
| 安全指标 | 支持H.235、TLS、SRTP、AES等加密机制。 |
| 网络适应性 | 支持最大20%网络丢包下,图像清晰流畅，提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持1Mbps实现1080P@60fps会议效果；512Kbps实现1080P@30fps会议效果；384Kbps实现720P@30fps会议效果。提供权威检测机构报告。 |
| 终端功能 | 支持终端非MCU得点对点会议通过呼叫第三方会场自动转换到MCU上的多点会议。 |
|  | ★支持Wi-Fi热点和客户端, 提供权威检测机构报告。 |
|  | ★通过USB接口自动导入配置，提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持电脑通过无线网络传输画面给终端，提供权威检测机构报告。 |
|  | 智能语音识别呼叫功能，说出名称建立点对点或多点会议，提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持终端下电后，VGA输入和输出环回，满足本地投影功能，提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持将不少于2路主流视频图像同时发送给远端会场, 提供权威检测机构报告。 |
|  | 通过终端遥控器或者PAD选择地址本若干会场发起多点会议，并且进行会议控制。 |
|  | 支持终端会控：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、静闭音、广播轮询、延长会议、结束会议等操作，提供PAD或遥控器会控截图。 |
|  | 支持在会议中发送接收字幕、横幅、短消息。 |
|  | 支持在前面板显示IP地址和号码,提供终端前面板显示IP和号码截图。 |
| 显示屏 | 使用LED背光技术，尺寸不小于55英寸。 |
|  | 物理分辨率1920*1080,显示比例16:9。 |
|  | 提供HDMI和VGA接口。 |

- 视频会议终端

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 双流能力 | ★支持H.265与4K超高清双流，采用BT2020图像信号色域标准，提供2倍于当前主流4K视讯标准的色域空间，和64倍的色彩数，实现真4K体验。 |
| 数据会议 | 1080P30/4K8 |
| 视频接口 | 3进2出 |
| 极简操控 | 10英寸触控平板，支持POE供电 |

- 高清摄像机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 图形传感器 | 851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器 |
| 视频输出像素 | 1080p50/60、1080i50/60、1080P25/30、720P50/60 |
| 镜头变焦 | 12倍光学变焦 |
| 最大光圈 | F1.8 |
| 焦距 | 3.85~43.06mm±5% |
| 视频输出 | 1*HDMI 1.4b接口（最高支持1080P60输出） 1*USB3.0接口（最高支持1080P30输出） |
| 输入电压范围 | 100V-240V AC 50-60 HZ |
| 输出电压 | 12V DC |
| 配件 | 托架 |

- 32寸液晶电视机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 32英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 对比度 | 5000:1HDCP |
| 响应时间 | 支持内置音箱有响应时间6ms色16.7M，刷新率60HZ |
| 内置功能 | 运转176瓦特，待机1瓦特，运行时间16小时 |
| 端口 | DVI、HDMI、VGA接口的连接、HDMI端口、ANT接口 |
| 支架 | ★最大承重45kg |

- 智能会议平板电视

| 指标项 | 要求 |
| --- | --- |
| 显示屏参数 | ★屏尺寸≥86英寸，类型为VA，亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度（Typ）≥4000：1，显示比例：16:9 |
| 整机系统 | 采用Android 7.0操作系统，存储容量32G ROM，系统内存2G RAM 输入端子:≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45 输出端子：≥1路HDMI OUT；≥1路LINE OUT |
| 配置 | CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G |
| 触摸书写 | ★10点书写，20点触摸，采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。 |
| 屏幕显示 | 灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 |
| 屏幕分辨率 | 3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求 |
| 整机屏幕 | 触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 |
| 模块 | PC模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。 |
| 支架 | ★最大承重≥100kg |
| 配件 | 配置无线投屏器 |
|  | 15米HDMI线 |

- 100寸液晶电视

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | ★100英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 超高清4K |
| 核心参数 | 运行内存3GB |
|  | GPU3GB |
|  | 存储内存32GB |
| 网络连接 | 支持有线&无线 |
| 端口 | HDMI2.0*3、光纤音频输出支持、USB2.0*1、USB3.0*1 |
| 支架 | ★最大承重100kg |
| 配件 | 配置无线投屏器 |
|  | 15米HDMI线 |

- 应急保障相关物资

| 指标项 | 要求 |
| --- | --- |
| 背景墙 | 张挂“深圳市国资委值班室”横幅 |
| 会议桌 | 摆放“深圳市国资委值班室”名牌 |
| 会议室 | 张挂深圳市地形图、道路交通图 |
| 文件 材料 | 制作《值班室工作守则》、《值班室工作职能》、《值班室保密工作要求》、《值班室业务工作流程》 |
| 应急 物资 | 配置移动应急设备（应急灯） |
|  | 消防器材（二氧化碳灭火器或干粉灭火器） |
|  | 防卫器具 |
|  | 简易急救药品 |

- 集成服务

| 指标项 | 要求 |
| --- | --- |
| 总体 要求 | 与市应急总值班室视频会议主会场联调测试 |
|  | 布线（包括网线、电话线） |
|  | 培训 |

注：★为必须满足项

三、商务和实施要求

（一）供货商、产品及人员要求

供货商在视频会议系统领域拥有专业的解决方案；提供的相关产品在国内市场占有率较高，提供的相关产品均为原厂商全新原装，并提供原厂服务承诺函；实施工程师要求具有视频会议系统相关专业技能，实施经验丰富。

（二）安装调试和交付要求

供货商按照采购清单需求负责设备和材料的采购、运输和安装，并负责与市应急办视频会议主会场联调测试。交付后的系统要求语音清晰连续、视频流畅，系统运行稳定。

经过安装调试，视频会议系统实际试用效果如无法满足交付要求，市国资委有权要求供货商更换相关设备（规格参数不低于采购需求），供货商必须无条件免费更换。

（三）时间进度要求

2019年9月30日之前完成系统安装调试，交付用户试用。

（四）培训

提供视频会议系统相关使用操作手册和培训。

（五）后续服务保障

项目验收后，提供为期3年的免费技术保障服务，快速响应用户需求，保障系统正常使用；服务期满后，市国资委可根据工作需要和相关标准，与供货商续签服务合同。